МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                                                                                              № 12

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения

Усть-Чижапского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Усть-Чижапского сельского поселения на период с 2018 года с учетом перспективы до 2035 года, согласно приложению.

2. Определить теплоснабжающую организацию муниципального образования Администрации Усть-Чижапского сельского поселения: МУП « ЖКХ Берёзовское».

3. Считать утратившим силу постановление Усть-Чижапского сельского поселения № 3 от 11.02.2014 «Об утверждении схемы теплоснабжения Усть-Чижапского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2030 года».

4. Постановление разместить на  официальном сайте Усть-Чижапского сельского поселения ustchizapka.tomck.ru

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликавания.
 	3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                               С.М. Голещихин

Постановлением Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

№ 12 от 19.06.2018

Приложение

МКУ Администрация муниципального образования

«Усть-Чижапское сельское поселение»

_______________________________________________________________

636730, Томская область, Каргасокский район, с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8

Тел./ факс (38 253) 4-21-35, 4-21-33; e-mail: u-chiz@yandex..ru

___________________________________________________________________________

схема теплоснабжения

УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО сельского поселения

с. Старая Берёзовка

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Схема теплоснабжения Усть-Чижапского сельского поселения | 5 |
| Общие положения | 5 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Характеристика Усть-Чижапского сельского поселения | 5 |
| РАЗДЕЛ 2. Графическая часть | 7 |
| РАЗДЕЛ 3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Чижапского сельского поселения | 8 |
| 3.1. Существующее состояние | 8 |
| 3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления | 9 |
| РАЗДЕЛ 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 9 |
| 4.1. Радиус эффективного теплоснабжения | 9 |
| 4.2. Описание существующих значений установленной тепловой мощности основного оборудования, источников тепловой энергии | 10 |
| 4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | 10 |
| 4.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных | 10 |
| 4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии | 11 |
| 4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии | 11 |
| 4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь | 11 |
| 4.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | 11 |
| 4.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 11 |
| РАЗДЕЛ 5. Перспективные балансы теплоносителя | 12 |
| 5.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 12 |
| РАЗДЕЛ 6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 12 |
| 6.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения | 12 |
| 6.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 12 |
| 6.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 12 |
| 6.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 13 |
| 6.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим | 13 |
| 6.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 13 |
| 6.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения | 13 |
| 6.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности | 14 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 15 |
| 7.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 15 |
| 7.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 15 |
| 7.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 15 |
| 7.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям | 15 |
| 7.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения | 15 |
| РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы | 16 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода | 16 |
| РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 17 |
| 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018-2035 гг. | 17 |
| РАЗДЕЛ 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 18 |
| РАЗДЕЛ 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 18 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Усть-Чижапского сельского поселения разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Чижапского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящий документ разработан в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Генеральным планом муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение».

РАЗДЕЛ 1.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и рассчитана до 2035 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение организаций Усть-Чижапского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Усть-Чижапского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Усть-Чижапского сельского поселения

Усть-Чижапского сельское поселение входит в состав Каргасокского муниципального района и является одним из 13 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается в центральной части Каргасокского района Томской области на реке Васюган и граничит с межселенной территорией Каргасокского района. Связь с районным центром (с. Каргасок)  осуществляется по автозимнику (около 85 км, с декабря по март), водным путем (около 25 км.) и автодорогой  (около 73 км.) в период навигации, авиатранспортом (около 74 км.) в период межсезонья.

В составе поселения – два населённых пункта – с. Старая Берёзовка и с. Усть-Чижапка. Административный центр поселения – с. Старая Берёзовка.

Численность населения Усть-Чижапского сельского поселения на 01.01.2018 – 290 человек.

Площадь территории поселения на 01.01.2018 г. – 27264 га.

- Рассматриваемая территория Усть-Чижапского сельского поселения характеризуется равнинным ступенчато-террасированным рельефом с абсолютными отметками от 45м до 72м над уровнем моря и сильной заболоченностью.

- Территория поселения имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, принадлежащую к бассейну р.Оби. Реки Васюган, Чижапка и мелкие водотоки извилисты, имеют смешанное снеговое, дождевое и грунтовое  питание и характеризуются высокими уровнями весеннего половодья, при котором происходит затопление поймы, вода здесь может держаться до 50-86 дней.

- В пойме находятся озера вееров блуждания и озера-старицы.

Пойма практически повсеместно и пониженные участки в пределах равнины заболочены.  Широкому развитию процессов заболачивания способствуют следующие факторы, основные из которых - равнинность  территории, слабая дренированность почвы, избыточное увлажнение, продолжительное весенне-летнее половодье на реках.

Кроме того, на территории Усть-Чижапского поселения расположено большое количество  озер общей площадью 3,95 тыс.га. Преобладающее большинство озер  района являются  внутриболотными. Наиболее крупные озера: Чижапкин Чвор, Берёзовские озёра. Достоверные данные о ресурсах болотных и озерных  вод в настоящее время отсутствуют.

Геологическое строение исследуемой территории определяется приуроченностью его площади к Западно-Сибирской плите.

основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории поселения, являются:

- процессы боковой речной и овражной эрозии в бортах долин по р.Васюган, притоков, проток;

- заболачивание,

- техногенное подтопление связано преимущественно с техногенным воздействием

- утечки из водонесущих коммуникаций, нарушение стока грунтовых вод и пр., что ведет к снижению несущей способности грунтов оснований, заболачиванию, морозному пучению и другим осложнениям,

- глубина сезонного промерзания составляет 2,0м.

Территория МО «Усть-Чижапское сельское поселение» расположена в северной части Томской области. Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2,4°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 21°С, наиболее теплого (июля) - + 17,6°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37°С, минимум -53°С. Первые заморозки наблюдаются 10-16 сентября. Среднегодовое количество осадков составляет 570 мм, из них 66-78% выпадает в виде дождей, остальные – в виде снега.

Средняя высота снежного покрова достигает 60-70 см.

Глубина промерзания грунта изменяется от 0,6-0,7 м на торфяниках, до 3,5 м - на песках, а в среднем составляет 2 м.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,6 м/сек.

РАЗДЕЛ 2.   ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение учреждений Усть-Чижапского сельского поселения осуществляется от коммунальной котельной.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Березовское». Предприятие эксплуатирует 1 котельную общей  мощность 0,50 Гкал/час) и 220 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| Наимено-вание котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьная | с. Старая Березовка | 0,50 | уголь |

Краткая характеристика котельной «Школьная», расположенной на территории Усть-Чижапского сельского поселения:

Котельная «Школьная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Старая Березовка, работает на угольном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,1463 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   составляет 0,28 км.

Здание котельной «Школьная» кирпичное, одноэтажное 1976 года постройки: размеры 6,86м.*26,68 м. высотой 3,6 м.; объем здания 714 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля – шифер на деревянной обрешетке, односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» | 0,5 | 0,1463 | 30 | уголь |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,25КБ | 20,5 | 2003 | 0,25 | 2 |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Школьная»

| Марка насосов | Назначение | Производитель | Мощность двигателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | кВт | шт. |
| Котельная «Школьная» |
| К 20/30 | Подпиточный | 30 | 4,0 | 1 |
| Grundfos UPS 65-180 F | Сетевой | 28 | 2,0 | 2 |
| Малыш | Подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

3.2. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Котельная «Школьная»

| Потребители тепла | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| ул. Лесная, здание № 1 | 18 | 0,013842 |
| ул. Центральная, здание № 6 | 18 | 0,007013 |
| - | 18 | 0,000126 |
| ул. Центральная, здание № 8 | 18 | 0,101729 |
| - | 18 | 0,001126 |
| ул. Центральная, здание № 10 | 18 | 0,009525 |

РАЗДЕЛ 4.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

4.2. Описание существующих значений установленной тепловой мощности основного оборудования, источников тепловой энергии

Основная часть учреждений подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Усть-Чижапского сельского поселения осуществляет МУП «ЖКХ Березовское».

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается  осуществить от существующих источников тепловой энергии.

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Школьная" | 191,5 |

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,5 | уголь |

4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в соответствии с прогнозами в Усть-Чижапском  сельском поселении не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2035 | 2018 | 2020 | 2035 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

4.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,5 |

4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2035 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,009525 | 0,009525 | 0,009525 |

4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2020 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,5 | 0,15 | 0,15 |

4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь

| № | Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2035 | 2018 | 2020 | 2035 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

4.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Школьная" | нет |

4.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

| № | Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный | Резерв по договорам |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,50 | 0,35 | 0 |

Раздел 5.

Перспективные балансы теплоносителя

5.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Максимальная производительность подпиточных насосов, м3/час. |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная" | Установлена водоподготовительная Установка в 2014 год | 0,3 м3/мин. |

Раздел 6.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что Генеральным планом  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

6.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

6.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

| Демонтаж котлов котельной "Школьная", выработавших срок эксплуатации |
| --- |
| Марка котлов | КВ-0,25 |
| Планируемая дата демонтажа котлов | июнь-июль 2020 года |

6.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами МУП "ЖКХ Березовское" меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не  предусмотрены.

6.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

6.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

6.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха

6.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2035 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Раздел 7.

Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

7.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

7.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

7.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

7.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

7.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей проведена в 2012 году целях обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов,  повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительного снижения тепловых потерь и как следствие уменьшения объемов потребляемого топлива

Раздел 8.

Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

| № | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2020 | 2035 |  |  |
| 1 | с. Старая Березовка, Котельная "Школьная" | Уголь, тыс.т./год | 200 | 200 | 200 | нет | нет |
| Всего |  | 200 | 200 | 200 |  |

Раздел 9.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018-2035 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период  до 2035 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Усть-Чижапского сельского поселения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2018 – 2035 гг.

| Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Остаток сметной стоимости, млн.руб | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) в прогнозных ценах | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | на весь период 2018-2035 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | 2026- 2035 |  |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная «Школьная» |
| Замена котельного оборудования; Установка водоподготовительной установки | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |
| Проектирование |  | 01.2020г | 12.2020г | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |

Раздел 10.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид, представленный в таблице ниже.

| Наименование котельной | 2018 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час |
| Котельная "Школьная" | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,15 |
| Всего | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,15 |

Раздел 11.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют.

При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.